## Slide 1
Dự đoán tuổi thọ còn lại và cảnh báo sớm
Phân tích dữ liệu động cơ mô phỏng NASA C-MAPSS FD001–FD004
Báo cáo cuối kỳ môn Phân tích dữ liệu lớn
Phan Nguyễn Mai Phương | MSHV 25002711
Notes: Mục tiêu chính là Remaining Useful Life (RUL, tuổi thọ hữu ích còn lại) theo cycle. Phần cảnh báo dùng kết quả dự đoán để mô tả thời điểm phát hiện RUL thấp. Nguồn: report/main.pdf.

## Slide 2
Bài toán nghiên cứu
Dự đoán số cycle còn lại trước khi một engine đi đến failure
Nguồn: report/sections/problem-data.tex; data/CONTRACTS.md
02
Đầu vào
Chuỗi đo của 21 sensor theo từng cycle và từng engine.
Đầu ra
Remaining Useful Life (RUL): số cycle còn lại tại thời điểm dự đoán.
Ví dụ: engine kết thúc ở cycle 200. Tại cycle 170, RUL thật bằng 30 cycles.
Câu hỏi chính: đặc trưng từ 30 cycle gần nhất dự đoán RUL tốt đến đâu trên engine chưa thấy?
Notes: Giải thích RUL bằng ví dụ. Trong train, RUL tại cycle t bằng cycle cuối của engine trừ t. Test bị cắt sớm; nhãn NASA chỉ dùng ở điểm quan sát cuối để đánh giá. Không quy đổi cycle ra giờ.

## Slide 3
Dữ liệu C-MAPSS và ranh giới nhãn
FD001 là protocol chính; FD002–FD004 dùng cho kiểm tra chuyển miền
Nguồn: data/raw/DATA_SOURCE.md; outputs/etl/run_info.json; data/CONTRACTS.md
03
Tập | Engine | Dòng quan sát | Vai trò
Train | 100 | 20.631 | Học và chọn model
Test | 100 | 13.096 | Đánh giá cuối
Train: RUL = cycle cuối của engine − cycle hiện tại
Test: mỗi engine có một dự đoán tại cycle cuối được quan sát; sau đó mới ghép nhãn NASA của subset tương ứng để chấm điểm.
Notes: Kho raw có đủ bốn subset C-MAPSS. Phần chính của báo cáo dùng FD001 với một operating condition và một fault mode. Ma trận bổ sung dùng FD002–FD004 để kiểm tra transfer. Trong train, nhãn RUL suy từ cycle cuối. Nhãn test của từng subset chỉ đọc sau khi ghi final predictions.

## Slide 4
Quy trình xử lý dữ liệu
Mỗi bước ghi artifact để có thể kiểm tra và chạy lại
Nguồn: assets/diagrams/fd001-pipeline.png; outputs/modeling/tables/evaluation_protocol.csv
04
Điểm kiểm soát quan trọng: nhãn test chỉ xuất hiện sau khi model đã tạo dự đoán cuối.
Notes: Đọc sơ đồ từ trái sang phải. Raw được kiểm tra schema và khóa, ETL ghi Silver/Gold, rolling features dùng lịch sử của từng engine, GroupKFold chọn model, final evaluation ghép nhãn test ở bước cuối. Nhánh Health Index là phân tích phụ. Nguồn hình: assets/diagrams/fd001-pipeline.png.

## Slide 5
Sensor thay đổi ra sao theo vòng đời?
So sánh 30 cycle đầu và 30 cycle cuối trong cùng một train engine
Nguồn: outputs/statistics/tables/sensor_inference.csv; report/sections/statistical-protocol.tex
05
Cách so sánh
Với mỗi sensor: chênh lệch = trung bình 30 cycle cuối trừ trung bình 30 cycle đầu.
Cách kiểm tra
Ghép cặp trong cùng engine; bootstrap lấy mẫu lại engine; Wilcoxon và hiệu chỉnh Benjamini–Hochberg cho 21 sensor.
Kết quả: 15 sensor có bằng chứng thay đổi theo protocol này.
Điều này mô tả khác biệt đầu/cuối vòng đời; chưa chứng minh sensor đó dự đoán tốt trên engine mới.
Notes: Mỗi engine đóng góp một cặp cho từng sensor. Tính mean đầu và mean cuối, rồi lấy chênh lệch. Bootstrap theo engine để có CI, Wilcoxon signed-rank và Benjamini–Hochberg cho 21 sensor. 15 sensor bác bỏ giả thuyết không sau BH; không được hiểu là bằng chứng nhân quả hoặc giá trị dự báo ngoài mẫu.

## Slide 6
Từ chuỗi sensor đến đặc trưng
Một dự đoán dùng 30 cycle gần nhất của chính engine đó
Nguồn: outputs/features/run_info.json; report/sections/theory.tex
06
Ví dụ tại cycle 170: chỉ đọc cycles 141–170
Mỗi sensor | Ý nghĩa ngắn
Giá trị cuối | Trạng thái tại cycle hiện tại
Mean, độ lệch chuẩn | Mức và biến thiên trong window
Min, max, slope | Biên và xu hướng tăng/giảm
21 sensor × 6 phép tóm tắt = 126 đặc trưng; tạo 27.927 window hợp lệ.
Notes: Window dài 30. Ví dụ tại cycle 170 dùng 141–170, không dùng 171. Với mỗi trong 21 sensor, tính last, mean, standard deviation, min, max, slope. Tổng 126 đặc trưng. Artifact hiện có 27.927 window. Không nối window qua hai engine.

## Slide 7
Đánh giá theo engine
Các window của một engine luôn nằm cùng phía của phép chia
Nguồn: outputs/modeling/tables/evaluation_protocol.csv; outputs/modeling/run_info.json
07
Giai đoạn | Dữ liệu | Mục đích
5-fold GroupKFold | 100 train engines | Chọn model bằng MAE trung bình theo engine
Refit | Toàn bộ train | Tạo model cuối
Final test | 100 test engines | Một dự đoán ở cycle cuối mỗi engine
Vì sao cần GroupKFold? Cùng một engine có nhiều window gần nhau; để chúng ở cả train và validation sẽ làm kết quả lạc quan.
Notes: Không chia ngẫu nhiên các window vì các cycle trong cùng engine có tương quan. Dùng 5-fold GroupKFold theo engine_id để chọn model bằng mean engine MAE. Sau khi chọn, fit lại trên toàn train và tạo một dự đoán cho mỗi test engine. Nhãn test chỉ dùng để chấm điểm cuối.

## Slide 8
Chọn mô hình dự đoán RUL
So sánh ba cách dự đoán trên cùng 5 fold và cùng metric
Nguồn: outputs/modeling/tables/model_metrics.csv
08
Model | Mean engine MAE (cycles) | Diễn giải
Median baseline | 46,9543 | Mốc dự đoán hằng
Ridge | 23,9922 | Quan hệ tuyến tính
HistGradientBoosting | 20,2143 | Được chọn
HistGradientBoosting được chọn vì có MAE thấp nhất trong phép so sánh đã định trước.
Notes: Median baseline là mốc hằng đơn giản. Ridge là hồi quy tuyến tính có regularization. HistGradientBoosting là mô hình cây boosting, nắm quan hệ phi tuyến. Cùng protocol, model boosting có mean engine MAE thấp nhất 20,2143. Đây là metric cross-validation, khác với 15,3490 trên final test.

## Slide 9
Kết quả trên 100 engine test
Mỗi engine đóng góp một dự đoán tại cycle cuối được quan sát
Nguồn: outputs/modeling/tables/final_metrics.json; outputs/modeling/figures/final_true_vs_predicted.png
09
Sai số trung bình
MAE = 15,3490 cycles
Sai số lớn bị phạt mạnh hơn
RMSE = 20,5413 cycles
Độ bất định
CI 95% của MAE: [12,7286; 18,0866]
NASA score: 1.513,2577 (không đo bằng cycle)
Notes: Đọc hình: gần đường chéo nghĩa là dự đoán gần RUL thật. MAE 15,3490 cycles, RMSE 20,5413 cycles. Bootstrap lấy lại 100 engine có hoàn lại 10.000 lần, khoảng tin cậy 95% cho MAE 12,7286–18,0866. NASA score 1.513,2577 là score bất đối xứng, không có đơn vị cycle.

## Slide 10
Mô hình sai ở đâu?
Sai số lớn nhất xảy ra khi RUL dự đoán cao hơn RUL thật
Nguồn: outputs/modeling/figures/final_residuals_by_rul.png; report/sections/current-results.tex
10
Phân bố hướng sai số
74 dự đoán cao hơn RUL thật; 26 dự đoán thấp hơn.
Ví dụ cần lưu ý
Engine 23: RUL thật 113, dự đoán 170,48. Sai số 57,48 cycles.
Metric trung bình không thay thế việc xem các trường hợp sai lớn.
Notes: 74 trên 100 dự đoán cao hơn RUL thật và 26 thấp hơn. Median absolute error là 13,3654 cycles. Engine 23 có RUL thật 113, dự đoán 170,4768, sai 57,4768 cycles. Đây là trường hợp minh họa sai số lớn; không loại khỏi metric. Hình thể hiện prediction minus true theo RUL thật.

## Slide 11
Phân tích phụ: Health Index và ARIMA
Health Index tóm tắt sensor; giá trị của nó không đo bằng cycle
Nguồn: outputs/timeseries/run_info.json; outputs/timeseries/tables/baseline_metrics.csv; outputs/timeseries/tables/forecast_metrics.csv
11
Dự báo | MAE | RMSE
ARIMA | 0,4110 | 0,5027
Drift | 0,7469 | 0,9128
Last-value | 0,9478 | 1,1553
PCA fit trên 90 engine khác; ARIMA học 70% đầu, đánh giá 30% cuối của 10 engine.
Kết quả này mô tả Health Index, không suy ra RUL hoặc thời điểm bảo trì.
Notes: StandardScaler và PCA fit trên 90 train engine không được chọn; 10 engine còn lại chỉ transform. ARIMA fit 70% đầu và forecast 30% cuối mỗi chuỗi. So sánh cùng holdout với drift và last-value. Trung bình MAE/RMSE của ARIMA thấp hơn, nhưng chỉ 10 engine và coverage 21,43–97,03%, vì vậy đây là so sánh mô tả.

## Slide 12
Cảnh báo sớm từ RUL dự đoán
Cảnh báo tại cycle đầu tiên mà RUL dự đoán không quá 30
Nguồn: outputs/modeling/tables/warning_summary.json; outputs/modeling/figures/warning_trajectory.png
12
Thời điểm cảnh báo đầu
44 trước ngưỡng; 7 đúng ngưỡng; 49 sau ngưỡng.
Thời gian đến failure
Trung vị 30 cycles; miền 19–55 cycles.
OOF đã dùng chọn model: kết quả chỉ mô tả nội bộ. Chưa đánh giá utility bảo trì.
Notes: Warning dùng selected-model out-of-fold predictions trên train. Mỗi engine được dự đoán bởi model không fit engine đó, nhưng cùng OOF đã dùng để chọn model. Timing 44 trước mốc RUL thật 30, 7 đúng mốc, 49 sau mốc nhưng trước failure. Lead time min/Q1/median/Q3/max 19/26/30/35/55 cycles. False alarm rate không xác định vì mọi trajectory train đều đi đến failure.

## Slide 13
ETL và khả năng tái lập
Đối chiếu kết quả xử lý; đo runtime cục bộ bằng Pandas
Nguồn: outputs/etl/parity.json; outputs/etl/benchmark.json; tmp/e2e-review-20260924/validation.json
13
Độ đúng của ETL
Pandas và PySpark khớp schema, khóa, số dòng và giá trị ở ba bảng Silver/Gold.
Thử nghiệm quy mô
Pandas tổng hợp 3.372.700 dòng nhân bản trong bộ nhớ: 1,6752 và 1,6732 giây.
Tái lập
Chạy lại từ raw: 18 bảng khớp nội dung, 5 hình byte-identical, raw hash không đổi; 151 tests pass.
Notes: Pandas/PySpark cho cùng kết quả tại ba boundary Silver/Gold, max absolute difference 0.0. Benchmark chỉ đo build_engine_summary in-memory bằng Pandas. Scale 100x có 3.372.700 rows, hai lần 1,6752 và 1,6732 giây; không bao gồm I/O và không có PySpark timing. Fresh E2E đối chiếu 18 bảng, 5 hình và raw hash; 151 tests pass.

## Slide 14
Kết luận và giới hạn
Kết quả chính trên FD001 và bằng chứng chuyển miền trong C-MAPSS
Nguồn: report/sections/conclusion.tex; outputs/cross_dataset/matrix.json
14
Kết quả chính
HistGradientBoosting đạt MAE 15,3490 cycles trên 100 test engines; CI 95% [12,7286; 18,0866].
Giới hạn cần nhớ
Kết quả chính FD001 dùng window 30; ma trận transfer dùng window 10. Test chỉ đánh giá một điểm cắt mỗi engine. Cảnh báo OOF chưa độc lập với model selection.
Bước nghiên cứu tiếp
Retrain hoặc domain adaptation cho subset mới; sau đó kiểm tra cảnh báo bằng outer split theo engine.
Notes: Kết luận: HistGradientBoosting được chọn theo GroupKFold, final MAE 15,3490 cycles với window 30 trên FD001. Ma trận bổ sung dùng window 10 cho bốn subset. Transfer từ FD001 sang FD002–FD004 có MAE 60,3215; 47,3949; 58,5731 cycles. Cảnh báo OOF vẫn là mô tả nội bộ. Health Index forecast là phân tích phụ.

## Slide 15
Transfer giữa các subset C-MAPSS
Window 10 cho phép giữ đủ test engines trong FD001–FD004
Nguồn: outputs/cross_dataset/matrix.json; outputs/cross_dataset/README.md
15
Train → Test | Loại | MAE (cycles) | RMSE (cycles)
FD001 → FD001 | Nội bộ | 21,9258 | 29,5936
FD002 → FD002 | Nội bộ | 22,3556 | 31,3077
FD003 → FD003 | Nội bộ | 28,3255 | 41,7606
FD004 → FD004 | Nội bộ | 27,2218 | 36,9311
FD001 → FD002 | Transfer | 60,3215 | 70,4603
FD001 → FD003 | Transfer | 47,3949 | 59,2140
FD001 → FD004 | Transfer | 58,5731 | 69,8148
Model fit riêng trên FD001 không nên dùng trực tiếp cho subset khác nếu chưa retraining hoặc domain adaptation.
Các metric này dùng window 10; metric chính FD001 trên slide 9 dùng window 30.
Notes: Ma trận bổ sung chạy bốn evaluation nội bộ và ba phép transfer. Nội bộ: train và test cùng subset. Transfer: model fit trên toàn bộ train FD001 được giữ cố định khi dự đoán test subset khác. Window 10 khác window 30 của metric chính FD001, nên hai nhóm kết quả được trình bày riêng. Kết luận: dataset shift làm MAE tăng rõ rệt khi chuyển khỏi FD001.